## Slide 1: 1.3.1 计算机硬件组成
问题：总线
总线的内部结构是这样的？
如果多个设备同时需要通过总线，是否会产生总线冲突，如何解决总线冲突？
总线如何能更高效更快速的工作？
……

## Slide 2: 第六章 总线系统
6.1 总线的概念和结构形态
6.2 总线接口
6.3 总线的仲裁
6.4 总线的定时和数据传送模式
6.5 HOST总线和PCI总线（自学）
6.6 InfiniBand标准（自学）

## Slide 3: 6.1总线的概念和结构形态
6.1.1 总线的基本概念
6.1.2 总线的连接方式
6.1.3 总线的内部结构
6.1.4 总线结构实例

## Slide 4: 6.1.1 总线的基本概念
  总线 BUS：计算机中的各个系统功能部件之间进行数据传送的公共通道。
    —— 实现地址、数据和控制信息的交换
    —— 在争用资源的基础上进行工作。
  总线分类：
    内部总线：CPU内部连接各寄存器及运算器部件之间的总线。
    系统总线：CPU和计算机系统中其他高速功能部件相互连接的总线。
    I/O总线：中低速I/O设备相互连接的总线。

## Slide 5: 6.1.1总线的基本概念
1、总线的特性
  物理特性：总线的物理连接方式
  ——根数、插头、插座形状，引脚排列方式
  功能特性：每根线的功能
  ——地址线送地址，数据线传输数据，有宽度限制
  ——信号线功能各有定义
  电气特性：每根线上信号的传递方向及有效电平范围。
  ——地址线单向输出、数据线双向，控制线单向
  ——地址线、数据线高电平有效，控制线有高有低
  时间特性：规定了每根总线在什么时间有效。
  —— 总线上各信号有效的时序关系

## Slide 6: 6.1.1总线的基本概念
2、总线的标准化
相同的指令系统，相同的功能，不同厂家生产的各功能部件在实现方法上几乎没有相同的,但各厂家生产的相同功能部件却可以互换使用，其原因何在呢?
因为它们都遵循了相同的系统总线的要求
（系统总线的标准化）

## Slide 7: 6.1.1总线的基本概念
2、总线的标准化
总线带宽：总线本身所能达到的最高传输速率(MB/s)
  ISA总线：16位，带宽 8 MB/s
  EISA总线：32位，带宽 33.3 MB/s
  VESA总线：32位，带宽 132 MB/s
  PCI 总线：64位，带宽 127.2 MB/s

## Slide 8: 6.1.1总线的基本概念
【例6.1】(1)某总线在一个总线周期中并行传送4个字节的数据，假设一个总线周期等于一个总线时钟周期，总线时钟频率为33MHz，总线带宽是多少?
(2)如果一个总线周期中并行传送64位数据，总线时钟频率升为66MHz，总线带宽是多少?
解：(1)设总线带宽用Dr表示，总线时钟周期用T=1/f表示，
一个总线周期传送的数据量用D表示，
根据定义可得
Dr=D/T=D×(1/T)=D×f=4B×33×106/s=132MB/s
(2) 64位=8B
Dr=D×f=8B×66×106/s=528MB/s

## Slide 9: 6.1.2总线的连接方式
适配器(接口)：实现高速CPU与低速外设之间工作速度上的匹配和同步，并完成计算机和外设之间的所有数据传送和控制。
单处理器系统中,总线类型： 单总线，多总线
  1. 单总线：使用单一的系统总线来连接CPU、内存和I/O设备。

## Slide 10: 单总线结构特点：
  1.必须连接高速运行的设备
  2.能迅速获得总线控制权；并迅速放弃总线控制权
  3.避免因等待总线而导致很大的时间延迟。(分时使用)

## Slide 11: 6.1.2总线的连接方式
多总线
桥：具有缓冲转换控制的逻辑电路
不同类型的桥分别连接低速，中速，高速设备
优点：确保高速、中速、低速设备连接到不同总线上同时工作，以提高总线的效率和吞吐量

## Slide 12: 6.1.3 总线的内部结构
早期总线结构的不足之处在于：
① CPU是总线上唯一的主控者。不能满足多CPU环境的要求。
② 总线信号是CPU引脚信号的延伸，故总线结构紧密与CPU相关，通用性较差。
单向
双向
单向

## Slide 13
当代流行的总线内部结构
减少布线：数据线的低位和地址线分时复用
总线请求线和总线授权线
处理带优先级的中断操作，包括中断请求线和中断认可线
包括时钟信号线、电源线、地线、系统复位线以及加电或断电的时序信号线等
总线控制器
支持多CPU

## Slide 14: 6.1.5 总线结构实例：奔腾计算机主板结构
三层次的多总线结构
CPU-存储器总线
内存条
连接高速I/O设备
显
卡
网卡
硬盘
控制器
连接低速I/O设备
桥：连接2个不同总线，进行速度缓冲电平转换、控制协议转换等
时钟日历由电池供电

## Slide 15: 6.2 总线接口
6.2.1 信息传送方式
6.2.2 总线接口的基本概念

## Slide 16: 6.2.1 信息传送方式
  信息传输方式：
    串行传送
    并行传送(总线上)
  1. 特点：一条传输线，脉冲传送，位时间用同步脉冲体现
  2. 优点：有利于长距离传输，成本比较低廉
  3. 缺点：速度慢
低位在前，高位在后

## Slide 17: 6.2.1 信息传送方式
并行传送
  1. 特点：每一数据位需要一条传输线，电位传送
  2. 优点：速度快
  3. 缺点：不适合长距离传输

## Slide 18: 6.2.2 总线接口的基本概念
  I/O接口(适配器)：CPU、主存和外设之间通过系统总线进行连接的标准化逻辑部件。
作用：控制外围设备进行操作
信息传送及转换
标准化

## Slide 19: 6.2.2 总线接口的基本概念
接口功能：控制、缓冲、状态、转换、整理、程序中断。
一个适配器的两个接口：一个同系统总线相连，采用并行方式，另外一个同设备相连，可能采用并行方式（并行数据接口）或串行方式（串行数据接口）。
数据缓冲，补偿速度差异

## Slide 20: 6.3 总线的仲裁
6.3.1 集中式仲裁
6.3.2 分布式仲裁

## Slide 21: 6.3 总线的仲裁
连接到总线上的功能模块有主动和被动两种形态.
主方(主设备)：主动启动一个总线周期
从方(主设备)：只能响应主方请求
CPU可做主方，也可做从方。存储器只能做从方
每次总线操作，只能有一个主方，但可有多个从方。
多个功能模块争用总线 → 总线仲裁部件，选择一个主方
总线占用期：主方持续控制总线的时间
总线仲裁原则：采用公平原则或优先级原则
总线仲裁电路的位置不同：集中式仲裁和分布式仲裁

## Slide 22: 6.3.1 集中式仲裁
集中式仲裁3种：
——链式查询方式、计数器定时查询方式、独立请求方式
  1. 链式查询方式：
  BR：总线请求（1根） （设备接口 → 总线仲裁器）
  BG：总线授权（1根） （总线仲裁器 → 设备接口）
  BS：总线状态（1根）（1表示总线正在被占用，总线忙）
  原理：各设备接口发出总线请求信号(BR)，总线仲裁器将总线授权信号(BG)按链串行通过各设备接口，前面的接口优先级高，获得总线使用权，将BS置1

## Slide 23: 6.3.1 集中式仲裁
  链式查询方式：离中央仲裁器最近的设备具有最高优先权，离总线控制器越远，优先权越低。（优先级由链本身决定）
  优点：只用很少几根线就能按一定优先次序实现总线控制，并且这种链式结构很容易扩充设备。
  缺点：对询问链的电路故障很敏感
  优先级固定（可能饥饿）。

## Slide 24: 6.3.1 集中式仲裁
2.计数器定时查询方式：
BR：总线请求（1根） 设备地址：一组地址线（多根）
  BS：总线状态（1根）
原理：设备发出总线请求(BR),总线仲裁器计数并将计数值(设备地址)发给接口，匹配的设备将BS置1,获得总线使用权
优点：可从0或中止点或设置的初值开始计数，优先级可变
缺点：增加了线数

## Slide 25: 6.3.1 集中式仲裁
3. 独立请求方式：各设备有自己的BRi和 BGi。
原理：设备发出总线请求(BRi),总线仲裁器中的排队电路选择优先级高设备来响应，给该设备发总线授权(BRi)。
优点：响应时间快，可为每个设备设置优先级，可程序改优先级，也可屏蔽某设备 缺点：线多

## Slide 26: 6.3.1 集中式 仲裁
总线控制器
总线控制器
总线控制器
问题1：集中式仲裁的“集中”体现在哪儿？
问题2：3种集中式仲裁的哪一种效率最高？为什么？

## Slide 27: 6.3.2 分布式仲裁
结构：不需要集中的总线仲裁器，某个潜在的主方都有自己的总裁号和仲裁器
原理：主方有总线请求时，把自己唯一的仲裁号发送到仲裁总线上，每个仲裁器将仲裁总线上的号与自己的号进行比较。如果仲裁总线上的号大，则它的总线请求不予响应，并撤销它的仲裁号，最后仲裁号最大的获胜
缺点：耗时，反复进行，保证最慢的设备也能参与竞争

## Slide 28: 6.4总线的定时和数据传送模式
6.4.1 总线的定时
6.4.2 总线数据传输模式

## Slide 29: 6.4.1 总线的定时
总线的信息传送五阶段：
——请求总线、总线仲裁、寻址、信息传送、
状态返回(或错误报告)。
为同步主方、从方的操作，需要制定定时协定
定时：事件出现在总线上的时序关系
  同步定时：有统一的总线时钟信号（公共时钟）
  异步定时：前一事件决定后一事件的时间

## Slide 30
1、同步定时
说明：1.一次I/O传送被称为时钟周期或总线周期（T）
2.所有信号都出现在时钟信号的前言
3.大多数事件只占据单一的时钟周期

## Slide 31
1、同步定时
读操作：
T1：将控制信息和地址信息放到总线上，并发启动信号
T2：发读命令
T3：读出的有效数据出现在总线上

## Slide 32
1、同步定时
写操作：
T1：将控制信息和地址信息放到总线上，并发启动信号
T2：把有效数据放到总线上
T3：数据被写入存储器

## Slide 33
2、异步定时
说明：1.后一事件的出现时刻由前一事件决定(应答机制)
2.不需要统一的公共时钟信号
3.总线周期长度可变

## Slide 34
2、异步定时： 读
①
③
④
⑤
⑥
①
②
①CPU发地址和读状态信号
②CPU等待地址和状态稳定后，发读命令
③存储器收到读命令后，将地址译码并读出数据送到数据线
④存储器等待读出的数据稳定后，发确认信号(已读出数据)给CPU
⑤CPU收到确认信号并将读取数据后，撤销读命令
⑥存储器发现读命令被撤销后，撤销有效数据和确认信号
⑦CPU发现确认信号已撤销，撤销地址信息和状态信息
⑥
⑦
⑦
CPU
CPU
CPU
M
M

## Slide 35
2、异步定时： 写
①
③
④
⑤
⑥
①
②
⑥
CPU
CPU
CPU
CPU
M
①
⑥

## Slide 36
【例3】某CPU采用集中式仲裁方式，使用独立请求与菊花链查询相结合的二维总线控制结构。每一对请求线BRi和授权线BGi组成一对菊花链查询电路。每一根请求线可以被若干个传输速率接近的设备共享。当这些设备要求传送时通过BRi线向仲裁器发出请求，对应的BGi线则串行查询每个设备，从而确定哪个设备享有总线控制权。请分析说明图6.14所示的总线仲裁时序图。（设备分组，组间独立请求，组内菊花链式）
2、异步定时： 总线仲裁

## Slide 37
解：从时序图看出，该总线采用异步定时协议。
过程：
(1)当某个设备请求使用总线时，在该设备所属的请求线上发出申请信号BRi。
(2)CPU按优先原则仲裁后同意后给出授权信号BGi作为回答。
(3)BGi链式查询各设备，链中最前的申请从设备回答SACK信号证实已收到BGi信号。
(4)CPU接到SACK信号后下降BGi作为回答（撤销BGi）
（组间独立请求，组内菊花链式）
设备组
CPU
组内某设备
组内某设备

## Slide 38
(5)当总线忙BBSY为0时，该设备上升BBSY(将BS置1),表示该设备获得了总线控制权，成为控制总线的主设备。
若此时总线忙BBSY为1，则有其他主从设备正在进行传送，必须要等待到他们传送完且将BS置0后(7)
(6)在设备用完总线后，下降BBSY和SACK释放总线(BS置0，撤销SACK)。
（组间独立请求，组内菊花链式）
设备组
CPU
组内某设备
组内某设备

## Slide 39: 6.4.2 总线数据传送模式
1、读、写操作：
读操作是由从方到主方的数据传送
写操作是由主方到从方的数据传送
一般，主方先以一个总线周期发出命令和从方地址，
经过一定的延时再开始数据传送总线周期。
为了提高总线利用率，减少延时损失，主方完成寻址总线周期后可让出总线控制权，以使其他主方完成更紧迫的操作。然后再重新竞争总线，完成数据传送总线周期。
4种数据传送模式
1.读、写操作
2.块传送操作
3.写后读、读后写操作
4.广播、广集操作
一个地址对一个数据
（一对一）

## Slide 40: 6.4.2 总线数据传送模式
2.块传送操作：
只需给出块的起始地址，然后对固定块长度的数据一个接一个地读出或写入。
对于CPU（主方）存储器（从方）而言的块传送，常称为猝发式传送，其块长一般固定为数据线宽度（存储器字长）的4倍。例如一个64位数据线的总线，一次猝发式传送可达256位。
在超标量流水中十分有用。
一个地址对一块数据（一对多）

## Slide 41: 6.4.2 总线数据传送模式
3.写后读、读修改写操作：
这是两种组合操作。
只给出地址一次（表示同一地址），或进行先写后读操作，或进行先读后写操作。
先写后读用于校验目的，先读后写用于多道程序系统中对共享存储资源的保护。
一个地址对一次读和写（一对二）

## Slide 42: 6.4.2 总线数据传送模式
4.广播、广集操作
广播：一个主方对多个从方进行写操作
广集：将选定的多个从方数据在总线上完成AND或OR操作，用以检测多个中断源。
问题：广集是否违背了总线上只能有一个部件输入的原则？

## Slide 43
总线系统
一、概念：① 总线定义 ② 分类（内部/系统/IO总线）
③ 总线特性(物理、功能、电气、时间)→总线标准化
④ 总线连接方式（单总线，多总线）
⑤ 总线内部结构（早期、当代【2图】）
二、总线接口 ① 信息传输方式：串行传送、并行传送
② 接口结构【2图】及功能
三、总线仲裁 ① 集中式仲裁(链式/计数器定时/独立请求【3图】)
② 分布式仲裁
四、总线定时 ① 同步【读写2图】②异步【读写总线仲裁3图】
③ 数据传送模式（读写、块传送、
读后写/写后读，广播广集）
重点

## Slide 44: 1.3.1 计算机硬件组成
问题：总线
总线的内部结构是这样的？
如果多个设备同时需要通过总线，是否会产生总线冲突，如何解决总线冲突？
总线如何能更高效更快速的工作？
……

## Slide 45: 作业
1、画第6章的“章节知识结构图”
（以上课内容为准，A4大小的纸，彩笔标重点，
随堂携带，课间抽查）
2、作业：第6章习题